## Slide 1
03
ATD 技术预览
第 三 部分
架构与设计
从统一 schema 到分层模型、确定性 dispatch 管线、安全模型、
中间件与扩展点 —— ATD 参考实现的系统全貌。
一份 schema 管所有 wire 形状；一条管线管所有调用。
Agent Tool Dispatch · 中立 · 跨厂商 · 开源 (Apache-2.0)

## Slide 2
AGENDA · 本部分导览
本部分内容
01
统一 schema
每条消息都序列化成同一份机器可读 schema
02
分层模型
从用户意图到工具宇宙的全栈
03
wire 与类型
消息集、ToolDefinition、错误两层、游标分页
04
dispatch 管线
确定性的七步调度，transport 无关
05
安全模型
分类 / 能力门禁 / 运行时控制 / 审计
06
中间件与扩展点
egress 管线 + 六个不 fork 的 pub trait
07
crate 地图
16 个 crate 的分层与职责
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
02

## Slide 3
核心抽象
ATD 最原子的承诺：每条消息、每个方向、每种 transport，都序列化成同一份机器可读 schema 定义的形状。
atd-protocol-schema.json —— 从 atd-protocol 的 Rust 类型经 schemars 生成，按 JSON Schema 2020-12 元 schema 校验，CI 守护 Rust 源与 JSON 之间的漂移。UDS 与 HTTP 两个 listener 反序列化成同一套 Rust 类型，没有 per-transport 分叉 —— 跨语言 SDK 因此能与 Rust 实现自动类型兼容。
权威架构文档：docs/architecture.md
03

## Slide 4
分层模型
分层模型 —— 从用户意图到工具宇宙
三个核心机制（schema / dispatch / 安全）+ 两个扩展机制（binding / middleware）。
用户意图
语音 · 文本 · 触发器
Agent 框架
Claude Code · Cursor · Hermes · LangChain · 自研
Skills 层（相邻）
SKILL.md · atd-tools 依赖声明 · 渐进披露 —— ATD 的上游消费者
客户端 SDK
discover · describe · call · call_page · call_all · hello（Rust / Python）
Dispatch（核心）
能力门禁 · tier deadline · binding 选择 · cursor · middleware 管线
两个 transport
Unix socket（atd-server） / HTTP · MCP JSON-RPC（atd-server-http）
工具宇宙
NativeBinding + 扩展点 —— ref:echo · ref:fs.* · ref:shell.* · ref:web.fetch · 厂商工具
两条调用路径（agent 直连 / Skill body）走的是同一条 ATD dispatch —— Skills 层只是上面的编排器。
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
04

## Slide 5
wire 与类型
wire 与类型 —— 一份 schema 覆盖全部词汇
wire 是 length-prefixed JSON，跑在双工字节流上；两个 listener 把 transport 帧翻译成同一套类型。
请求联合 ClientMessage
Hello（握手 + 能力 + 可选 UCAN）· Ping · ToolList（发现）· ToolSchema（深描）· RunTool（调用）· RunToolContinue（分页续取）。
响应镜像 ServerMessage
HelloAck · Pong · ToolListResponse · ToolSchemaResponse · ToolResultResponse（数据或错误 + 可选 next_cursor）。
错误是两层
客户端 AtdError 是 Rust 枚举、本身不带数字码；wire 数字码是 ERR_* 常量（1001-1021），走 Response::Error.code。
游标分页
大结果带 HMAC-SHA256 签名的 next_cursor，绑定 (tool_id, caller_id, args 指纹, page, ...)；无状态校验、512B 上限、默认 5 分钟 TTL。
id 净化
工具 id 含 : 和 . 会破坏 LLM 函数名槽位；atd-sdk::sanitize 做规范双向变换（ref:fs.read <-> ref_fs_read）。
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
05

## Slide 6
wire 与类型 · 工具描述
ToolDefinition —— agent 用来决定「是否 / 如何调用」的契约
ToolSchema 返回完整 ToolDefinition；每个字段都是已发布 schema 的一部分。
字段 | 作用
id | <publisher>:<service>.<x>.<y> 命名空间，唯一稳定句柄
description / capability | LLM 看到的自然语言；capability.intent_examples 给 3 条意图短语辅助匹配
input_schema / output_schema | JSON Schema 2020-12，描述参数与返回值
safety | level（Read/Write/Financial/Privacy/Physical/Destructive）+ 是否支持 dry-run
visibility | Read / Write / Dangerous / System / Hidden（Hidden 不进 discover）
required_capabilities | 服务端在 dispatch 前强制的能力门禁
tier | Hot / Warm / Cold —— 推导 per-call deadline 与输出预算
resources / bindings / trust | 并发上限；binding 协议；publisher + L0-L4 信任等级 + 签名（声明式）
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
06

## Slide 7
dispatch
dispatch —— 一条确定性的调度管线
每个调用都走同一条管线；atd-server 与 atd-server-http 都汇入同一个 dispatch_request 入口。
1
握手
接受连接 → Hello 能力门禁，可选 UCAN token 校验，得出 granted_capabilities。
2
查表
收到 RunTool / RunToolContinue → registry.get(tool_id)。
3
能力检查
required_capabilities 不是 granted 的子集 → 拒，ERR_CAPABILITY_DENIED (1001)。
4
tier 预算
由 ToolTier 推导 per-call deadline + max_output_bytes，可按调用 / 按 server 覆盖。
5
解析密钥
TokenBroker::resolve(caller_id) → 把 SecretBundle 挂到 CallContext.secrets。
6
binding 调用
binding.invoke(args, &ctx) 执行工具；游标场景走 call_paginated。
7
middleware + 回复
egress middleware 管线（脱敏 / FHIR / PII）→ 序列化 ToolResultResponse + 可选 next_cursor。
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
07

## Slide 8
安全模型
安全模型 —— 分类、门禁、运行时控制、审计
分类是「描述性元数据」供判断风险；门禁与运行时控制才是真正的强制机制。
①
三轴分类
每个工具声明 Safety（6 档）/ Visibility（5 档）/ Trust（L0-L4）。LLM 适配器把 Safety 与 Visibility 透传给 agent 的工具选择器。
②
能力 allow-list + UCAN-lite
运营声明的能力字符串 + 客户端可带 JWT 形 UCAN token（Ed25519 签名、did:key 受众、衰减链、撤销）。dispatch 的 granted = 字符串并 UCAN。
③
per-tool 运行时控制
活在具体工具里：web.fetch 的 SSRF 防护与 header allow-list、fs.edit 的必读后写、shell 的 SIGTERM→SIGKILL 超时、所有工具的 per-tool 信号量。
④
结构化审计
每次调用发一条 CallEvent 给 AuditSink。参考 sink JsonLinesAuditSink 经有界 mpsc + 专用写任务落 JSONL；on_call 非阻塞；只记 secrets_resolved 布尔，绝不记密钥。
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
08

## Slide 9
中间件与扩展点
中间件 + 扩展点 —— 不 fork 参考服务器就能挂载
中间件是 egress 钩子；ATD 的每个扩展点都是 atd-runtime 里的 pub trait，各配一篇 docs/extending/ how-to。
Middleware
on_result(tool_id, &def, &mut Value) —— 可改写 / 剥子树 / 改成错误信封。内置 RedactPaths、FHIR R4 校验、HIPAA PII 脱敏；Server::set_middleware 组合，自上而下跑。
Tool / Binding
实现 Tool trait 加一个内置工具（参考 atd-tools-echo）；实现 Binding trait 加一种调用后端（已有 NativeBinding / CliBinding）。
TokenBroker / AuditSink
实现 TokenBroker 接入 vault / 密钥管理（已有 InMemory / FileTokenBroker）；实现 AuditSink 把审计接到 Kafka / OpenTelemetry。
新 transport
写一个 listener crate，把 transport 帧翻成 ClientMessage 并调 dispatch_request —— 无需改 dispatch、无需 fork。改 wire 格式则不是扩展点，是协议变更。
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
09

## Slide 10
crate 地图
crate 地图 —— 16 个 crate 的分层与职责
Apache-2.0 单一 workspace；所有可发布 crate 共享一个版本号。
crate | 职责
atd-protocol | wire 类型 + codec + sanitize —— schema 的 Rust 源
atd-sdk | Rust 客户端 SDK：discover / describe / call / call_page / call_all / hello
atd-runtime | 服务端核心：Tool / Registry / dispatch / Binding / Middleware / TokenBroker / 审计 / UCAN（transport 无关）
atd-server / atd-server-http | 两个 transport：Unix socket listener / HTTP + MCP JSON-RPC + bearer auth
atd-middleware-fhir / -pii-redact-medical | FHIR R4 egress 校验 / HIPAA Safe Harbor PHI 脱敏
atd-tools-{echo,fs,shell,web} | 4 个内置参考工具 crate；atd-tools-echo 是新工具的范本
atd-cli / atd-ref-server / atd-mcp-bridge | atd 开发者 CLI / 参考 server binary / MCP-over-stdio 网关
atd-conformance / atd-mock-weather-server | 跨实现 conformance fixture 套件 / 跨厂商组合 demo（publish=false）
ATD 技术预览 · 第三部分 · 架构与设计
10

## Slide 11
小结
第三部分小结
统一 schema 是地基：一份机器可读 schema 覆盖全部 wire 词汇，CI 守护漂移。
dispatch 是一条确定性管线 —— 握手 → 能力 → tier → 密钥 → binding → middleware，两个 transport 共用入口。
安全是分层的：描述性分类 + 能力门禁 / UCAN + per-tool 运行时控制 + 结构化审计。
扩展点全是 pub trait —— 加工具 / binding / middleware / 鉴权 / 审计 / transport 都无需 fork。
架构的目标只有一个：让协议的承诺，在每一层都被同一套类型钉死。
下一部分 · 第四部分：实施案例与集成方法
11