## Slide 1
04
ATD 技术预览
第 四 部分
实施案例与集成方法
ATD 怎么接进主流 agent 工具 —— 五条集成路径、三家真实 adopter、
五分钟上手，以及跨厂商组合。
agent 平台不用改一行代码 —— 这是协议设计的目标，也是它的验收标准。
Agent Tool Dispatch · 中立 · 跨厂商 · 开源 (Apache-2.0)

## Slide 2
AGENDA · 本部分导览
本部分内容
01
五条集成路径
按你的 agent 说什么协议，对号入座
02
决策矩阵
按处境选路径，附主文档指引
03
框架兼容性
谁已端到端验证、谁协议兼容
04
三家 adopter
healthkit / celia / cbrain —— 三种 transport
05
publisher 视角
从 healthkit 的失败→修复弧学到什么
06
五分钟上手 + 跨厂商组合
跑起来，再把两家拼到一个 agent
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
02

## Slide 3
集成路径
五条集成路径 —— 按 agent 说的协议对号入座
每个 agent 系统都落在五条路径之一，取决于它原生会说哪种协议面。
路径 1 · 直连 SDK
import atd-sdk，自己写 agent loop，直接 discover / describe / call。适合自写 agent loop、Python 或 Rust。已发布。
路径 2 · MCP bridge（通用）
把 atd-mcp-bridge 当 MCP 客户端的子进程跑，客户端不知道 ATD 存在。最高杠杆 —— 一个 binary 触达所有成熟 MCP 客户端。已发布、Hermes 实证。
路径 3 · 裸 OpenAI / Anthropic API
as_openai_tools / as_anthropic_tools 产出 provider 期望的 dict 形状，喂进 SDK 的 tools= 参数。覆盖所有 OpenAI 兼容网关。已发布。
路径 4 · 自研客户端（不支持的语言）
照 wire spec 写最小客户端（4 字节大端长度前缀 + UTF-8 JSON）。Rust / Python 客户端足够小，可整读作移植参考。
路径 5 · SKILL.md 平台（规划中）
一个 atd-dispatch skill 发布一次即触达 26+ 平台。尚未发布 —— 当前走路径 2（MCP bridge）作为过渡。
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
03

## Slide 4
决策矩阵
决策矩阵 —— 按你的处境选路径
不必纠结架构 —— 看你在做什么，对号入座。
你的处境 | 路径 | 主文档
写 Python agent，用 LangChain | 1 | integrations/langchain.md
写 Python agent，用裸 OpenAI / Anthropic SDK | 3 | quickstart/python.md
写 Rust agent | 1 | quickstart/rust.md
用 Claude Desktop / Claude Code / Cursor | 2 | integrations/claude-code.md
用 Hermes Agent | 2 | integrations/hermes.md
用其他 MCP 客户端 | 2 | claude-code.md（模式可迁移）
写 TS / Go / Java agent | 4 或 2 | protocol/wire-format.md
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
04

## Slide 5
框架兼容性
框架兼容性 —— 谁已验证、谁协议兼容
ATD 不要求框架改代码：会说 OpenAI function-calling 走路径 3，会说 MCP 走路径 2。
框架 / 客户端 | 路径 | 状态
LangChain / LangGraph / crewAI | 1 | 已发布，单测 + 文档示例
OpenAI / Anthropic API 直连 | 3 | 已发布，单测覆盖
OpenAI 兼容网关（OpenRouter / DeepSeek / Groq） | 3 | 已发布，DeepSeek 经 Hermes 实证
Hermes Agent | 2 | 已发布，真 LLM 端到端验证
Claude Desktop / Claude Code / Cursor | 2 | 已发布，配置文档化
Continue.dev / Cline / Zed / Codex(MCP) | 2 | 协议兼容，未逐一专测
Go / Java / .NET / TypeScript agent | 4 | 暂无 SDK（TS SDK 规划中）
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
05

## Slide 6
实施案例
三家真实 adopter —— 三种 transport，三类领域
ATD 1.0 不是纸面协议。三家 adopter 分别压测了 Unix socket、HTTP、Python server 三条路径。
①
healthkit_cli
Unix socket / atd-server。首家厂商-server adopter。把华为 HMS HealthKit host 成 ATD server —— 25 个 helper-tool + 多租户 + skill 同步。三轮 case study 的主角。
②
celia_phr
HTTP / atd-server-http。首家云端托管 adopter。个人健康档案系统；用 FHIR R4 + HIPAA PHI 两个 middleware 做医疗 payload 的 egress 校验与脱敏。
③
cbrain
Python server runtime。首家 Python-host adopter —— 工具 host 必须与 MuJoCo 仿真同进程。具身 agent 的 S2 决策层，用 ATD 作 cognitive plane 的工具调度。
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
06

## Slide 7
实施案例 · 写一个好的 ATD 服务
publisher 视角 —— 从 healthkit 的失败→修复弧学到什么
healthkit_cli 既是首家 adopter，也是「怎么写一个好的 ATD 工具服务」的活教材。
helper-tool 胜过 raw endpoint
8 个许可式 schema 端点（24% 成功率）→ 26 个语义清晰的 helper-tool（95%）。工具面是为 LLM 设计的，不是为程序员。
SKILL.md 走 meta-tool
26 个 SKILL.md 通过 skills.list / skills.get 暴露 + atd skills sync 安装，而不是手抄进平台目录。
Hidden 可见性收编原始端点
容易让 LLM 困惑的原始端点标 Hidden —— 不进 discover 列表，但仍可按 id 调用，留给调试与运维。
多租户只是加一行
FileTokenBroker 按 caller_id 路由 token；ServerConfig::token_broker 一行启用 —— 工具自己无需感知多租户。
glue 很薄
healthkit serve 是约 150 行 glue（一半是命令行解析）。协议 + atd-runtime 把能力门禁 / 审计 / 限流 / token 的重活全做掉了。
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
07

## Slide 8
集成方法
五分钟上手 —— 跑起来，再接进 agent
从 clone 到 agent 看见工具，四步。agent 平台不用改一行代码。
1
跑参考 server
cargo build --release -p atd-ref-server -p atd-cli -p atd-mcp-bridge；atd-ref-server --sock /tmp/atd.sock（自带 10 个内置工具）。
2
看一眼
atd --sock /tmp/atd.sock list / schema ref:fs.read / call ref:echo.say --args '{...}'。
3
接 Hermes / Claude Code
hermes mcp add 或 claude mcp add，命令指向 atd-mcp-bridge、环境给 ATD_SOCK。agent 立刻看到全部工具，按 description + intent_examples 自动选用。
4
写自己的 vendor server
实现 Tool trait（definition + call）→ 注册进 Registry → Server::new(reg, cfg).run()。参考 atd-mock-weather-server，约 80 行。
桥接靠 atd-mcp-bridge、自写 agent 靠 atd-sdk —— 两条路都不要求改 agent 平台。
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
08

## Slide 9
集成方法 · cross-vendor
跨厂商组合 —— 一个 agent，多家工具
ATD 是协议 —— 同一个 agent 可以同时连 N 个 ATD server，看到的是合并后的工具目录。
各自独立
每个 ATD server 自己一个 socket、自己一份审计、自己一个 token store —— 互不耦合。
合并视图
agent（或桥）对每个 socket 各跑一次 discover，工具目录自然合并成一个 catalog。
可运行 demo
scripts/cross-vendor-demo.sh 同时启动 healthkit + atd-mock-weather-server，证明 atd list 对两个 socket 各看到自己的工具。
CLI 做不到的关键点
你无法在一个 CLI 进程里同时 +heartrate 和 +weather.now；ATD 把它折叠成「桥接多个 socket」的一行配置。
典型用例
「我跑 5km 该穿什么」—— agent 同时查天气 server 与健康 server，把跨厂商的数据合成一条建议。
ATD 技术预览 · 第四部分 · 实施案例与集成
09

## Slide 10
小结
第四部分小结
五条集成路径覆盖全部情形：直连 SDK、MCP bridge、裸 provider API、自研客户端、SKILL.md 平台。
MCP bridge 是最高杠杆路径 —— 一个 binary 触达 Hermes / Claude / Cursor 等所有 MCP 客户端。
三家 adopter 在生产中压测了三种 transport：healthkit（UDS）、celia（HTTP）、cbrain（Python server）。
写一个 ATD server 的 glue 很薄 —— 重活在协议与 runtime 里；上手只需五分钟。
ATD 的集成验收标准很硬：agent 平台不用改一行代码。
下一部分 · 第五部分：路线与生态发展建议
10